## Slide 1: J-PARC muon g-2/EDM実験における 3次元らせん入射ビーム用の 実機キッカー装置設計とビーム運動評価
飯沼裕美, 阿部充志A, 小川真治B, 佐々木憲一A, 中山久義C, 三部勉D, 山中隆志E, 他J-PARC muon g-2/EDMコラボレーション
茨大理工, KEK低温セA, 九大RCAPPB, KEK加速器C, KEK素核D, 九大基E
8 J-PARC muon g-2/EDM実験における3次元らせん入射関連磁石の磁気設計
  KEK阿部充志
9 J-PARC muon g-2/EDM実験用3次元螺旋入射のためのビーム輸送ラインにおける電磁石の制御手法の検討と実証
  茨大理工中村侑平
10 J-PARC muon g-2/EDM実験のための3次元らせん入射実証実験
東大理松下凌大
J-PARC/MLF
H-Lineに建設予定の実験装置イメージ
イントロ
3次元入射とは
キッカーと入射・蓄積効率
今後の予定
6aA421-7

## Slide 2: 1.イントロ: 素粒子ミュオンのスピン歳差運動から何を知るか？
異常磁気双極子
電気双極子
存在自体が新物理
標準模型 ～ 2 x 10-38 e･cm
上限値 (E821) < 1.9 x 10-19 e･cm (90% CL)
+?
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00833-2
米国
BNL E821, FNAL E989 (20年後)
2021 March
2019年
BNL E821/FNAL E989は20 年前と矛盾しない結論
全く異なる実験手法で先行実験の系統誤差の要因を排除
6aA421-7

## Slide 3: 新しい実験のポイント： 電場ゼロ・脱魔法運動量・小型蓄積リング
ビーム運動量
:スピン角運動量
EDM検出はの方向の差に現れる。
スピンベクトル
:サイクロトロン
角運動量
サイクロトロン円運動
低エミッタンスビーム (1/1000)は電場不要
ローレンツ因子γの自由度
軌道直径0.66mの小型蓄積磁石 (1/20)
蓄積領域内のビーム運動を精密制御
ビーム入射・蓄積効率(>80%)
g-2 とEDMを同じ検出器で、同時・独立に測定できる。
6aA421-7

## Slide 4: J-PARC muon g-2/EDM実験@MLF H-Line (2027年~)
ビーム幅±30mm
陽電子飛跡例
垂直キッカー
①３次元螺旋ビーム入射
入射
注:ミュオン静止系
③陽電子３次元運動量同定
②軌道平面付近に蓄積、歳差運動
弱崩壊陽電子は
スピン情報をもつ
6aA421-7

## Slide 5: 2. 3次元螺旋入射とは
BR
ソレノイドコイル
ソレノイド軸
(Y軸)
ビーム

径方向磁場BRがビーム入射角度を変える
フリンジ磁場利用
ソレノイド磁石1個で入射領域と蓄積領域を実現
10 mrad
蓄積領域内では磁場中のローレンツ力のみでビーム軌道を制御する。磁石基準面と、ビームの軌道平面を一致させる。
径方向フリンジ磁場BRの形状に合ったビーム成形=X-Y結合が必須
ソレノイド軸方向のビーム運動を制御する垂直キック（径方向パルス磁場）
磁石 基準面
磁石 基準面
5
NIM.A 832 (2016) 51-62.
https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.05.126
6aA421-7

## Slide 6
コイルの高さを示す
コイル半径＝35cm（軌道33.3cm)
円筒シート型コイル
有効径方向磁場 =
キック時間~Tkick/2
①BR<0 入射角をゼロに。
軌道
Beam
3.キッカーは軸対称径方向パルス磁場
②BR>0 入射角を負に大きく
 ビーム鉛直成分を収束する効果
①
①
②
①
軌道
軌道
赤：キッカー
青：弱収束
灰色：粒子が感じる径磁場BR
①BR<0
②BR>0

## Slide 7: 本題：適正キッカー形状、電流パラメータを決める
STEP1:30通りほど様々な形状のキッカーコイルを試す。コイル電流、キック時間も変える。
100本軌跡で解析
３か月かかった（2022年２月～５月くらい）
STEP2:一つのキッカーコイル形状(kickTyp11)に絞って、更に細かく電源パラメータをあれこれ試す。
軌道の入射角度を変える。
２か月かかった（2022年５月～7月中旬くらい）
上下コイル 別に電源接続 25kV あたりを目標
（現在、24kV と26kVの２通り）
STEP3: 約2000サンプルに照準を合わせる
中心軌道の調整
Twiss parameter(y-y’調整）
|z|<10cm 領域であれば 効率80%は行けそう。
扁平ビーム調整で更に効率アップに挑むか。
今後：|z|<3cmに挑むか？
本日：いかにして上記の作業を進めたか？
結果
6aA421-7

## Slide 8: サンプル#11~19
“kink” shape works as focusing effect and give a good efficiency
Kick-coil shape
Power supply
STEP1:30通りほど様々な形状のキッカーコイル/電源パラメータを試す
キック時間を短く、大電流を一気にかける方が、入射に適したキッカーになるのだが、キッカーコイルにかかる高電圧の問題も考慮せねばならない。
6aA421-7
高電圧
低電圧

## Slide 9: Point-1:上コイルの配置 弱収束磁場（静磁場）とキッカーが作る磁場のバランス
Because of weak focus BR shape as a function of z, kicker-BR does favor position to apply “focus” effectively.
30kV/coil
6aA421-7
弱収束磁場分布

## Slide 10: Point-2:上下コイルの距離も重要
Too smaller or too large
Upper center 0.45m
Lower center -0.11
Upper center 0.2m
Lower center -0.11
Focusing but poor efficiency, why?
Upper center 0.25m
Lower center -0.1
No focusing
Too big distance
Too small distance
近すぎると、キック時間が短すぎる。
離れすぎても、十分な収束を与えられない。
磁場プローブとの取り合いで決めた。
6aA421-7

## Slide 11: Typ#9,11,15 and 23,25
Need more simulation works for fine tuning
あまり効き目はなかった。
Point-3:上下コイルの距離を決め、コイル形状を変えてみる。
6aA421-7

## Slide 12: 100 samples(typ#11)
focusing
Slow kick do not work as “strong focus”
focusing
STEP2:入射角と電源パラメータを更に調整する。
80kV
20kV
6aA421-7

## Slide 13: 様々なコイル形状、キック時間、キック電流を試した。一覧を示す。
Shorter kick period (TK/2) requires high current, and bigger pitch angle
Kick-coil shape
Power supply
I have tried to check how power supply’s parameters (Tkick/2, I0) do change among 17 different coil types.
∝ Pitch angle

## Slide 14: STEP3と現状計算結果
入射後600ナノ秒までの時間
赤色：入射成功 27% |z|<0.03m
黒線：入射成功 85% |z|<0.1m
灰色線：入射失敗
弱収束磁場中で鉛直方向単振動
入射区間
鉛直キック
|z|幅
鉛直方向ビーム位置 z[m]
蓄積区間
蓄積後の|z|を更に絞るには、運動量の調整、位相空間の調整、最適軌道 の三つを精密調整せねばならない。
垂直キッカー
1bunchの場合
鉛直サイズ
2mm
r-z
z-ヨー角
z-入射角
運動エネルギー
ΔT/T~1E-4
6aA421-7

## Slide 15: 今後は、ビーム位相空間を更に調整する。
入射点のビーム位相空間を表示すると、
強い相関を持ち、入射後の|dz|分布の差を色分けしたが、傾きの差は小さい
X-Y結合をかける前のエミッタンス
eps_x=9.459E-8,
eps_y=1.23E-7
eps_x=8.46E-8
eps_y=9.66e-8
輸送ラインでのビーム位相空間調整を行い、さらに蓄積ビームの鉛直サイズを小さくする。
 g-2精度向上や、EDM感度向上につながる
6aA421-7
x-x’
y-y’
xY断面
X’-Y’
y-y’の調整  鉛直成分ビーム収束
x-y断面 磁場分布形状に合わせる

## Slide 16: まとめ
物理動機
3次元螺旋入射の紹介
蓄積領域への入射・蓄積効率は第１目標を達成した
  が、さらに、ビームの鉛直幅（ベータトロン振幅）を抑える。
今後：
  位相空間の精密調整に取り組む。
  浮遊インダクタンスを最小にするよう、コイルと電源までの接続方法を検討中。
  キッカー電源製作、放電試験
キッカーパラメータを決めるまで。
STEP1:コイル形状、上下のコイル間隔により、
 キック磁場形状
 キック時間T
が決まる。
STEP2:コイルに流す電流、入射角を少しずつ調整
ソレノイドの静磁場径方向磁場分布BR0(z,R)に適したビームX-Y結合
放電は避けるため、25kV/coil以内か？
小サンプル
軌道計算でOK?
細かいパラメータ調整は機械学習で自動化したかったが、結局、自分が散々学習した。
6aA421-7
2000サンプル
軌道計算でOK?

## Slide 18
Beam
①
軌道
①BR<0
②BR>0